## Slide 1
Sender

## Slide 2
Receiver

## Slide 5
Code of receiver
#include <mega16.h> unsigned char z; interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) { z=UDR; } void main(void) { DDRB=0xFF; DDRD=0x20; TCCR1A=0x81; TCCR1B=0x0B; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; TIMSK=0x00;
// USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: Off // USART Mode: Asynchronous // USART Baud Rate: 9600 UCSRA=0x00; UCSRB=0x90; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x33; #asm("sei") OCR1AH=0x00; OCR1AL=127; while (1) { if (z>170) {PORTB=0;} else { PORTB=~z;}; OCR1AH=0x00; if (z>170) {OCR1A=0 ;} else { OCR1AL=~z;}; } }

## Slide 6
Code of sender
#include <mega16.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> #include <alcd.h> unsigned long int a,volt; unsigned char *b; #include <stdio.h>
void main(void) { DDRA=0x00; PORTB=0x00; DDRB=0x00; PORTC=0x00; DDRC=0x00; PORTD=0x00; DDRD=0x00; UCSRA=0x00; UCSRB=0x08; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33; ACSR=0x80; SFIOR=0x00; ADMUX=0x22; ADCSRA=0x86; SPCR=0x00; TWCR=0x00; lcd_init(16);
while (1) { ADCSRA.6=1; while (ADCSRA.4==0) {}; a=ADCH; volt=(5000*a)/256; itoa(a,b); lcd_puts("ADC="); lcd_puts(b); lcd_gotoxy(0,1); itoa(volt,b); lcd_puts("mVolt="); lcd_puts(b); delay_ms(1000); lcd_clear(); delay_ms(100); while (UCSRA.5==0) { }; UDR=a; } }

## Slide 7
 | العنصر
Atmega16 | نوع المتحكم
External | الإشارة المرجعية
Aref=5 Volt | واحدة الإشارة المرجعية
شدة إضاءة من مقاومة LDR | الإشارة المرجعية في البرنامج
LUX | واحدة الإشارة المرجعية في البرنامج
كلما تغير القيمة المرجعية تتغير شدة اللإضاءة | علاقة الإشارة المرجعية في البرنامج بالمتحول الفيزيائي
شدة اللإضاءة عن طريق مقاومة متغيرةLDR | إشارة الحساس
Lux | واحدة إشارة الحساس
v_sen | إشارة الحساس في البرنامج
ADC count | واحدة إشارة الحساس في البرنامج
شدة إضاءة عن LDR | إشارة التحكم في البرنامج

## Slide 8
السعر الإجمالي | الكمية | السعر المفرد | الوصف | الشركة المصنعة | اسم العنصر | رمز العنصر
2600 | 2 | 1300 | متحكم bassed/ | Atmel | ATmega16A-PU | U1,U2
500 | 1 | 500 | Array of 7 NPN darlington transistor | - | ULN2003A | 
1500 | 1 | 1500 | Display screen | - | LCD | 
100 | 1 | 100 | photoresistor |  | LDR | LDR1
60 | 12 | 5 | resistors |  | 330ohm 1kohm | R1-….12
50 | 2 | 25 |  |  | capacitor | C1,C2
50 | 10 | 5 | photodiode |  | LED | D1-…9
1500 |  |  |  |  | OTHERS | 
6360 | المجموع |  |  |  |  | 
Bill of materials

## Slide 9
Presented By`
Raghad Abu Rasheed
Meghety Sarkiss
Supervised By`
D.Asaad Kaadan
E.Abdallah lalou