## Slide 1: Embedded Systems
الأنظمة المدمجة
جامعة حلب – كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية – 2019
ثالث تحكم
تأليف د. عبد الكريم محمد
تعديلات د. أسعد كعدان

## Slide 2
الفرق بين Microprocessor و Microcontroller

## Slide 3
الفرق بين Microprocessor و Microcontroller

## Slide 4
وحدة المعالجة المركزية CPU.
ذاكرة ROM لحفظ برنامج تشغيل المتحكم (Program Memory)
ذاكرة RAM لحفظ البيانات والتعامل معها (Data Memory).
منافذ الدخل و الخرج (I/O lines).
يتألف أي نظام حاسوبي مصغر من وحدات أساسية هي:

## Slide 5
العدادات والمؤقتات الزمنية (Counters and Timers).
المبدلات التشابهية الرقمية (Analog to Digital Converters).
المنافذ التسلسلية (serial ports).
دارات الإرسال والاستقبال الراديوي(RF Receivers & Transmitters) .
أجهزة طرفية أخرى other Peripheral.
كما أن المتحكمات يمكن أن تحتوي على وحدات أخرى نذكر أهمها:

## Slide 6
Block Diagram of Microcontroller

## Slide 7
معمارية Von Neumann :
إن ذاكرة نظام الحاسب بشكل عام تحتوي على كل من التعليمات التي سينفذها المعالج و البيانات التي سيقوم بتطبيق هذه التعليمات عليها.
يقوم المعالج بقراءة (جلب) التعليمات من الذاكرة، بينما يقوم بقراءة البيانات من الذاكرة وكتابة تلك البيانات عليها أيضاً. هذه الطريقة في التعامل بين المعالج و الذاكرة تسمى بمعمارية Von Neumann ، ومعظم الحاسبات اليوم تتعامل بهذه المعمارية.
معمارية النظم الحاسوبية ((Von Neumann && Harvard

## Slide 8
معمارية Von Neumann

## Slide 9
معمارية Harvared:
تختلف ذاكرة البيانات عن ذاكرة التعليمات ولكل واحدة خطوط عنونة و تحكم و ممر معطيات مختلف عن الأخرى.
لهذه الطريقة ميزة كبيرة و هي أن عملية قراءة التعليمات و البيانات تتم في نفس الوقت، كما وأن طول التعليمة لا تتقيد بحجم ذاكرة المعطيات (أي يمكن لطول حجرة ذاكرة التعليمات أن تكون أكبر من تلك في ذاكرة البيانات).
معظم المتحكمات المصغرة تتعامل بهذه المعمارية.
معمارية النظم الحاسوبية ((Von Neumann && Harvard

## Slide 10
معمارية Harvard

## Slide 11
وهما طريقتان مختلفتان لتصميم المعالجات CPUحيث تتعارض هاتين التقنيتين في الهدف من تصميم المعالجات.
تقنيةCISC : Complex Instruction Set Computer
تقوم بوضع تعليمة لكل حدث يتم في المعالج مثل عملية الضرب "حيث يمكن تحقيق عملية الضرب دون الحاجة لوجود تعليمة مخصصة لها عن طريق عدة عمليات جمع و إزاحة" ولكن هذا يؤدي لبطء في عمل المعالج و طول البرنامج، وبالتالي يمكن أن تصل مجموعة تعليمات هذه المعالجات إلى آلاف التعليمات المتخصصة ، وتستخدم معالجات INTEL و AMD هذه التقنية.
تقنية CISC و RISC

## Slide 12
.
تقنيةRISC : Reduced Instruction Set Computer
معالجات RISC فتهتم ببساطة التعليمات "استخدام تعليمات عامة" أي تقليل عددها ممّا يسهل من حفظها ولكن ينعكس سلباً على سرعة أداء البرنامج وطوله ومن ناحية أخرى فإن تقليل عدد التعليمات يؤدي إلى تقليل العتاد ومنه إلى انخفاض عدد الترانزستورات وبالتالي تخفيف الضياعات الكهربائية وانخفاض درجة حرارة المعالج و سعره.
تقنية CISC و RISC

## Slide 13
  تعليمة تقوم بمسح محتويات الحجرة 100h من الذاكرة وذلك باستخدام معالج CISC:
clear 0x0100
  برنامج مكافئ باستخدام معالج RISC:
load R , 0x0000
store R , 0x0100
تقنية CISC و RISC

## Slide 14
من حيث طول المعطيات التي يتعامل معالج المتحكم المصغر:
8 BIT.
16 BIT.
32 BIT.
من حيث التطبيقات:
متحكمات مصغرة ذات الأغراض العامة : يمكن توظيفه في مختلف التطبيقات.
متحكمات مصغرة ذات الأغراض خاصة: هي متحكمات مصغرة ذات الاغراض العامة تحتوي على طرفيات إضافية تخدم مجال تطبيق معين.
أنواع المتحكمات المصغرة

## Slide 15
أشهر عوائل المتحكمات المصغرة
Atmel
AVR (8/16bit)
SAM (32bit)
Microchip
PIC (8bit)
PIC24 (16bit)
STMicro
Texas Instruments
STM8 (8bit)
STM32 (32bit)
MSP430 (16bit)
PIC32 (32bit)
C2000 (32bit)
dsPIC (16bit)
Tiva (32bit)
ARM Cortex-M based

## Slide 16
أشهر عوائل المتحكمات المصغرة
Source: https://www.cnx-software.com/2017/08/15/aspencore-2017-embedded-markets-study-programming-languages-operating-systems-mcu-vendors-and-more/

## Slide 17
لغات برمجة المتحكمات المصغرة الشائعة:
  Assembly
  C
  C++
  Basic
  Java
  Python
  Matlab
  Visual programming (Labview, Simulink, etc.)
أشهر لغات البرمجة
Low level
High level

## Slide 18
أشهر لغات البرمجة
Source: https://www.cnx-software.com/2017/08/15/aspencore-2017-embedded-markets-study-programming-languages-operating-systems-mcu-vendors-and-more/

## Slide 19
مكونات الأساسية لمتحكم المصغر ذو الاغراض العامة
المعالج :CPU
يقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية والنقل والتحكم.
مسسجلات Registers:
هي عبارة عن ذاكرة مؤقتة يعتمد حجمها على نوع معالج CPU ولها عدة أنواع :
مسجلات ذات أغراض عامة.
مسجلات الخاصة.
مسجلات التحكم.
مسجلات الحالة.
مسجلات المعطيات.

## Slide 20
مكونات الأساسية لمتحكم المصغر ذو الاغراض العامة
ذاكرة:Flash memory
هي ذاكرة دائمة تستخدم لتخزين برنامج المتحكم المصغر.
ذاكرة RAM memory:
هي عبارة عن ذاكرة مؤقتة للبيانات Data التي يقوم معالجتها الـCPU.
ذاكرة EEPROM memory:
هي ذاكرة دائمة تستخدم لتخزين معطيات المستخدم.

## Slide 21
منافذ رقمية Ports:
تستخدم لتبادل المعطيات الرقمية مع العالم الخارجي.
  مؤقتات وعدادات Timer & Counter.
وقد تحتوي أيضاً:
محولات تشابهية رقمية ADC.
طرفيات اتصال تسلسلي.
طرفيات أخرى.
مكونات الأساسية لمتحكم المصغر ذو الاغراض العامة

## Slide 22
المقارنة بين ذواكر المتحكم المصغر
النوع الذاكرة | الاستخدام | سرعة الكتابة | عدد مرات الكتابة والمسح | ديمومة المعطيات
RAM | مكان معالجة المعطيات | سرعة جداً من مرتبة ns | غير محدود | نفقد المعطيات بانقطاع التغذية
FLASH | مكان تخزين البرنامج | بطيئة من مرتبة ms | قد يتجاوز 100000 مرة | لا نفقد المعطيات بانقطاع التغذية
EEPROM | مكان تخزين معطيات المستخدم | بطيئة من مرتبة ms ولكنها اسرع من FLASH | قد يتجاوز 100000 مرة | لا نفقد المعطيات بانقطاع التغذية

## Slide 23
مراجعة العناصر الإلكترونية
ينصح بشدة الاطلاع على منهاج الإلكترونيات العملية التطبيقية للدكتور وليد بليد. الملف موجود على موقع المقرر على المسار:
\Resources\Electronics Course 1.0 L.pdf

## Slide 24
تنتج شركة ATMEL عائلة المتحكمات AVR والتي تتألف من مجموعة ضخمة من العائلات الفرعية، وكل فرع منها ناتج إما عن تطور في المزايا والخصائص لمتحكمات سابقة، أو تفرد بالوظائف والخصائص لملاءمة نوع خاص من التطبيقات.
متحكمات AVR

## Slide 25
AT90, ATtiny, ATmega, ATxmega ,
AVR32
عائلات AVR
الفرق بين الأنواع هي الميزات المتوفرة في كل منها، فمتحكمات tinyAVR عادة ما تحوي على عدد أقطاب و مواصفات أقل من متحكمات megaAVR وهذا ما ينعكس على الحجم و السعر.
مجموعة التعليمات و توزع الذاكرة نفسه لكل أنواع عائلة AVR، وهذه الفروقات لا تؤثر أبداً على أدائها.

## Slide 26
عائلات AVR

## Slide 27
عائلات AVR

## Slide 28
بنيوية AVR architecture :AVR

## Slide 29
بنيوية AVR architecture :AVR
تتمتع عائلة AVR بالأداء العالي و بنية RISC المنخفضة:
- تحتوي قائمة التعليمات على 130 تعليمة , ينفذ معظمها خلال دورة آلة واحدة.
32 مسجل عمل تستخدم للأغراض العامة.
ربطت المسجلات الاثنان والثلاثون مباشرة مع وحدة الحساب و المنطق ALU, مما سمح بالولوج إلى أي مسجلين من هذه المسجلات المستقلة عند تنفيذ تعليمة واحدة. فالبنية الناتجة أعطت فعالية أكبر لشيفرة التعليمة حيث أصبحت سرعة التنفيذ أكبر بعشرة مرات من بنية متحكمات CISC التقليدية.

## Slide 30
بنيوية AVR architecture :AVR
تدعم وحدة الحساب و المنطق ALU العمليات الحسابية و المنطقية بين المسجلات أو بين عدد فوري ثابت و مسجل . كما تقوم وحدة الحساب و المنطق بتنفيذ بعض العمليات على مسجل وحيد .
اعتمدت متحكمات AVR مفهوم بنية هارفارد Harvard التي تعنون ذاكرة المعطيات و ذاكرة البرنامج بخطوط منفصلة، حيث يتم الولوج لذاكرة البرنامج بدورة ممر واحدة، فعندما تبدأ وحدة المعالجة المركزية CPU بتنفيذ التعليمة الأولى, فإنه يتم إحضار شيفرة التعليمة التالية من ذاكرة البرنامج, و بالتالي أدت هذه البنية إلى تنفيذ التعليمة بدورة ساعة واحدة .

## Slide 31
المنافذ I/O في عائلة AVR
يمكن برمجة المنافذ I/O في MICOCONTROLLER لتعمل أقطاب PINS كمخارج أو مداخل، حيث تستخدم المداخل للحصول على معطيات أو أوامر من الوسط الخارجي، أما المخارج تستخدم لأعطاء معطيات أو أوامر إلى الوسط الخارجي،ويمكن برمجة كل قطب PIN على حدى لتعمل كمدخل أو كمخرج.
طول المنفذ PORT في AVR هو 8 Bit لأن CPU في AVR يعالج معطيات بطول 8 Bit ، يمكن أن يعمل كمداخل أو مخارج ويمكن لبعض أقطاب المنفذ PORT أن تملك وظائف أخرى.

## Slide 32
المنافذ PORTS في عائلة AVR
يمتلك كل منفذ ثلاث مسجلات:
مسجل تحكم DDRX: هو مسجل بطول 8Bit يستخدم لتحديد أتجاه أقطاب PINS المنفذ (برمجة أقطاب PINS المنفذ كمخارج أو مداخل). فأذا كان DDRX BIT=0 يعمل القطب PIN كمدخل، فأذا كان DDRX BIT=1 يعمل القطب PIN كمخرج.
مسجل المعطيات PORTX: هو مسجل بطول 8Bit يستخدم لكتابة المعطيات على المنفذ.
مسجل المعطيات PINX : هو مسجل بطول 8Bit يستخدم لقراءة المعطيات من المنفذ.

## Slide 33
المنافذ PORTS في عائلة AVR
يمتلك كل منفذ ثلاث مسجلات:
مسجل تحكم DDRX: هو مسجل بطول 8Bit يستخدم لتحديد أتجاه أقطاب PINS المنفذ (برمجة أقطاب PINS المنفذ كمخارج أو مداخل) . فأذا كان DDRX BIT=0 يعمل القطب PIN كمدخل ، فأذا كان DDRX BIT=1 يعمل القطب PIN كمخرج.
مسجل المعطيات PORTX: هو مسجل بطول 8Bit يستخدم لكتابة المعطيات على المنفذ.
مسجل المعطيات PINX : هو مسجل بطول 8Bit يستخدم لقراءة المعطيات من المنفذ.

## Slide 36
برمجة المنافذ PORTS في عائلة AVR
مثال 1: برمج PORTB لتعمل أقطابه مخارج واجعل حالة المخارج 0B00000111 .
الحل:
DDRB=0B11111111;
PORTB=0B00000111;

## Slide 37
برمجة المنافذ PORTS في عائلة AVR
مثال 2: برمج القطب PB3في المنفذ PORTB كمخرج وباقي الأقطاب مداخل
الحل:
DDRB=0B00001000;
PB3

## Slide 38
برمجة المنافذ PORTS في عائلة AVR
مثال 3: برمج PORTD لتعمل أقطابه كمداخل وقم بالقراء ة هذه المداخل.
unsigned Short int x;
DDRD=0b0000000;
X=PIND
مثال 4: برمج القطب PC0 في المنفذ PORTC كمخرج واجعله في حالة 1 Logic .
DDRC. 0=1;
PORTC. 0=1;

## Slide 39
برمجة المنافذ PORTS في عائلة AVR
مثال 5: برمج القطب PC0 في المنفذ PORTC كمدخل و اخرج حالته على القطب PB0.
DDRC. 0=0;
DDRB. 0=1;
PORTB. 0=PINC. 0;
ملاحظة هامة: بشكل افتراضي PORTS في AVR دخل.

## Slide 40
ربط الأحمال مع مخارج المتحكم
إن وصل الأحمال مع أقطاب المتحكم يكون بطريقتين:
يعمل القطب كمنبع لتيار تشغيل الحمل (Source).
يعمل القطب كمصرف لتيار تشغيل الحمل (Sink).

## Slide 41
ربط الأحمال مع مخارج المتحكم
أهم الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عن ربط أقطاب المتحكم إلى الأحمال هو:
التيار الأعظمي المستهلك من قطب المتحكم (Vcc to Gnd) الذي يمكن سحبه أو تصريفه عن طريق المتحكم بشكل كلي هو 200mA وفق المواصفات الكهربائية لعائلة متحكمات AVR.
وقيمة التيار التي يمكن سحبها أو تصريفها لقطب خرج من أقطاب المتحكم تتراوح عادة من 20~40mA حسب المواصفات الكهربائية للمتحكم المصغر AVR.

## Slide 42
ربط المفاتيح وكباسات اللحظية مع مداخل المتحكم

## Slide 43
مقاومة الرفع RUP الداخلية
يمتلك كل قطب Pxy من PORTS في عائلة AVR مقاومة رفع داخلية يمكن تفعيلها عندما يعمل القطب كدخل عن طريق المسجل PORTX وفق التالي:
DDRX BIT=0
PORTX BIT=1

## Slide 44
مثال 1: برمج القطب PD0 في المنفذ PORTD كمدخل وفعل مقاومته الرفع الداخلية RUP.
DDRD. 0=0;
PORTD. 0=1;
مثال 2: برمج االمنفذ PORTC كي تعمل أقطابه كدخل وفعل مقاومة الرفع الداخلية RUP لكل قطب.
DDRC=0B00000000;
PORTC=0B11111111;
مقاومة الرفع RUP الداخلية

## Slide 45
Interfacing Microcontrollers
يجب على جميع الطلاب الاطلاع على محاضرة Interfacing Microcontrollers للدكتور وليد بليد. الملف موجود على موقع المقرر على المسار:
\Resources\Interfacing Microcontroller.ppt

## Slide 46
المتحكم Atmega16

## Slide 47
الميزات الأساسية لـ Atmega16
̶ 16KBytes of In-System Self-programmable Flash program memory.
̶ 512Bytes EEPROM.
̶ 1KByte Internal SRAM.
̶ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM.
̶ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C.
̶ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
- In-System Programming by On-chip Boot Program.
-True Read-While-Write Operation.
̶ Programming Lock for Software Security.

## Slide 48
الميزات الأساسية لـ Atmega16
̶ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes.
̶ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode.
̶ Real Time Counter with Separate Oscillator.
̶ Four PWM Channels.
̶ 8-channel, 10-bit ADC.
̶ Programmable Serial USART.
̶ Master/Slave SPI Serial Interface.
̶ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator.
̶ On-chip Analog Comparator.

## Slide 49
الميزات الأساسية لـ Atmega16
̶ Power-on Reset and Programmable Brown-out .Detection
̶ Internal Calibrated RC Oscillator.
̶ External and Internal Interrupt Sources.
̶ Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby and Extended
Standby.
􀁺 Operating Voltages
̶2.7 - 5.5V
􀁺 Speed Grades
̶ 0 - 16MHz

## Slide 50
تغذية المتحكم المصغر
عند الإطلاع على المعلومات التي توفرها الشركات المنتجة للمتحكمات نلاحظ أن تغذية المتحكم تعطى ضمن مجال من القيم، وكما نعلم فإن تغذية المتحكم من المواضيع ذات الأهمية في التطبيقات العملية، وبقدر ما تكون التغذية الرئيسية – لأي دارة إلكترونية – مصممة بشكل جيد وفق اعتبارات تصميمية قياسية، بقدر ما يكون عمل العناصر الإلكترونية في الدارة مستقراً وقريباً من منحني العمل الأمثلي، بشكل عام:
مجال التغذية معظم لمتحكمات AVRيقع بين 2.7-5.5 V.
يتعلق استهلاك التغذية الكهربائية في المتحكم مباشرة بسرعة عمل المتحكم المصغر، حيث أنه كلما ازداد تردد عمل المعالج، كلما ازداد استهلاك التغذية في المعالج.

## Slide 51
تغذية المتحكم المصغر
بين الشكل منحني العمل الآمن للمعالجات بالنسبة إلى التغذية المطبقة من أجل كل تردد عمل، فبالنسبة إلى المتحكمات من عائلة AVR فإن التغذية 4.5V ستؤمن عمل آمن للمعالج عند كامل مجال تردد الهزاز الكريستالي، أما من أجل جهد تغذية 3V فإن أقصى سرعة عمل للمتحكم يجب أن لا تزيد عن 8MHZ لكي يبقى المعالج ضمن منطقة العمل الآمنة.
علاقة تيار المتحكم بسرعته
علاقة سرعة المتحكم بجهده

## Slide 52
تغذية المتحكم المصغر
مصدر التغذية المستخدم عادة ما يكون +5V ويمكن تأمينه كما يظهر الشكل عن طريق محولة خافضة للجهد، ودارة تقويم، ومنظم جهد مثل LM78L05، وهناك طرق أخرى كثيرة أفضلها SWITCHING POWER.

## Slide 53
قطب التصفير (إعادة التهيئة) RESET
يولد التصفير الخارجي عبر تطبيق نبضة كهربائية أطول من 50 ns ذات منطق منخفض على القطب RESET والأقصر من ذلك قد لا تؤدي بالضرورة إلى توليد التصفير، و RESET تؤدي:
تصفير كل المسجلات الداخلية.
تصفير عداد البرنامج (أي يبدأ المعالج تنفيذ التعليمات من البداية).
ملاحظة: إعادة التهيئة REESET تكافئ فصل التغذية عن المتحكم وإعادة وصلها.

## Slide 54
تطبيق (إشارات المرور)
زمن LED RED = 3 S ، زمن LED YELLOW = 0.5 S ،
زمن LED GREEN = 3 S .
\Examples\Ex01

## Slide 55
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(){
DDRC=0B00000111;
while (1)
{
PORTC=0B00000001;
delay_ms(3000);
PORTC=0B00000010;
delay_ms(500);
PORTC=0B00000100;
delay_ms(3000);
}
}

## Slide 56
تطبيق (لعبة الحظ الرقمي)
برمج الدارة بحيث كل كبسة على Button يظهر رقم 1 أو 2 بطريقة عشوائية .
\Examples\Ex02

## Slide 57
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(){
DDRC=0B01111111;
while (1)
{
if (PINB.0==1)
{ PORTC=0B00000110;
delay_ms(10);
}
if (PINB.0==1)
{PORTC=0B01011011;
delay_ms(10);
}
}
}

## Slide 58
تمرين
بفرض لدينا دارة انذار ضد السرقة المبين في الشكل تحتوي 8 حساس وزمور لتنبيه ومطلوب كتابة برنامج يشغل الزمور إذا تحسس احدى الحساسات (يعطي في خرجه 1 Logic ) ولا يتم ايقاف الزمور حتى يتم ضغط على زر reset.

## Slide 60
تطبيق على استخدام PORT كدخل باستخدام مقاومة الرفع الداخلية
اكتب برنامج يقوم بتشغل LED لمدة 200msوإطفاء LED لمدة 200ms .... وهكذا يستمر بالعمل إذا تم ضغط button.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
DDRC.0=1;
PORTA.0=1;
Start:
if (PINA.0==0)
{ PORTC.0= 1;
delay_ms(200);
PORTC.0=0;
delay_ms(200);}
goto Start;
}
\Examples\Ex03

## Slide 61
اكتب برنامج ليقوم بزيادة الرقم على 7 SEG بضغط على INC وبانقاص الرقم بضغط على DEC.
تطبيق (عداد رقمي)
\Examples\Ex04

## Slide 62
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
char i=5;
char sevenseg_code[10]={0x3f,0x06,0x5B,0x4f,0x66,0x6d, 0x7c,0x07,0x7f,0x6f};
void main(void)
{
DDRC=0xFF;
PORTA=0x03;
while (1)
{
if(PINA.0==0 && i<9)
{i++;
delay_ms(400);
}
if(PINA.1==0 && i>0)
{i--;
delay_ms(400);
}
PORTC=sevenseg_code [i];
}
}

## Slide 63
Sensor1->
Sensor2->
Sensor3->
Sensor4->
Sensor5->
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
تطبيق (تحديد مستوى سائل في خزان)
صمم دارة لتحديد مستوى سائل في خزان لخمسة مستويات بحيث تظهر النتيجة على 7-seg.
Tank

## Slide 64
تطبيق (تحديد مستوى سائل في خزان)
\Examples\Ex05

## Slide 65
PORTC=0B01011011; break; case 0b00000111: PORTC=0B01001111 ; break; case 0b00001111: PORTC=0B01100110; break; case 0b00011111: PORTC=0B01101101 ; break; default: PORTC=0B01111001; } goto loop; } | #include <mega16.h> void main(void){ DDRC=0b11111111 ; loop: switch (PINB) { case 0b00000000: PORTC=0B00111111; break; case 0b00000001: PORTC=0B00000110; break; case 0b00000011:

## Slide 66
تمرين
قم بتطوير التطبيق السابق ليتعمل مضخة عند المستوى الثاني وتقف عند المستوى الخامس وفق الدارة التالية :

## Slide 67
سرعة تنفيذ التعليمة في AVR
تنفذ معظم تعليمات (Assembly) في عائلة AVR خلال دورة آلة واحدة، حيث تتم عملية إحضار وتنفيذ التعليمة تفرعياً حسب بنية هارفارد Harvard، التي تمكننا من تنفيذ مليون تعليمة في الثانية 1MIPS لكل 1MHz.

## Slide 68
نظام وخيارات نبضات الساعة في AVR
يتم تأمين نبضات الساعة في AVR في أحدى الطرق التالية:
هزاز كريستالي External Crystal.
هزاز RC داخلي Internal RC Oscillator Calibrated.
هزاز RC خارجي External RC Oscillator.
مصدر خارجي External Clock.
لكل طريقة ميزاتها ومساؤها، حيث يتم تحديد أحدى هذه المصادر أثناء تنزيل البرنامج على المتحكم المصغر عن طريقة برمجة FUSE BIT.

## Slide 69
هزاز كريستالي External Crystal
هو عنصر الكتروني يولد تردد بدقة عالية جداً ولكن غير مقاوم لصدمات المكانيكية.
وهو الخيار الأفضل عندما نريد حساب زمن بدقة عالية والشكل يبن طريقة وصله مع المتحكم.

## Slide 70
هزاز RC داخلي Calibrated Internal RC
هو هزاز RC مبني داخل شريحة المتحكم المصغر له أربع خيارات 1.0, 2.0, 4.0, or 8.0MHz وبالتالي لا نحتاج لعناصر أضافية مع المتحكم للتوليد نبضات الساعة.
حيث يستخدم في التطبيقات التي لا يكون فيها دقة مطلوبة في حساب الزمن (التطبيقات الغير الحساسة للزمن) لان هذا هزاز يتأثر بدرجة الحرارة وجهد التغذية حيث تصل نسبة الخطأ في تردد ± 3%.
ملاحظة: يتم تحديد التردد عن طريق برمجة FUSE BIT.

## Slide 71
هزاز RC خارجي External RC
يستخدم في التطبيقات التي لا يكون فيها دقة مطلوبة في حساب الزمن (التطبيقات الغير الحساسة للزمن) لان هذا هزاز يتأثر بدرجة الحرارة وجهد التغذية وبتصميم اللوحة المطبوعة.
ولكنه يتيح خيارات أكثر مقارنة بالهزاز الداخلي وذلك حسب قيمة C و R وذلك وفق العلاقة التقربية F=1/3RC وبين الشكل طريقة التوصيل.
ملاحظة: هذا طريقة متاحة ضمن مجال ترددي 0.1-12 MHz

## Slide 72
مصدر خارجي External Clock
عند قيادة المتحكم من مصدر ساعة خارجي، فإننا نترك القطب XTAL2 حراً ونقوم بوصل إشارة الساعة الخارجية مع القطب XTAL1 كما هو مبين في الشكل.

## Slide 73
Block Diagram of System Clock Options
1,2,4 or 8 MHz
1-16 MHz < 1MHz
32.768kHz watch crystal
Fuse bit

## Slide 74
المحول التشابهي الرقمي ADC
يقوم بتحويل القيم التشابهية إلى قيم رقيمة بهدف معالجتها أو إظهارها بالصيغة رقمية.

## Slide 75
المفاهيم الأساسية ADC
مجال جهد الدخل Input Voltage Range :
هو مجال الدخل الذي يستطيع ADC تحويله إلى قيمة رقمية، حيث يتحدد هذا المجال بواسطة الجهد المرجعي Vref (from 0V to Vref) أو
(from –VREF to +VREF) .
الدقةResolution :
هي عدد الخانات الثنائية للخرج الرقمي ( 8bit ,10bit ,12bit,16bit) فإذا كانت الدقة 8bit فإنه يتم تقسيم مجال جهد الدخل إلى =256 قيمة رقمية.
  سرعة التحويل Conversion speed :
هي مقلوب الزمن اللازم لإنجاز عملية التحويل من قيمة تشابهية إلى قيمة رقمية.
  معدل أخذ العينات Sampling rate:

## Slide 76
أنماط التحويلADC
1- نمط التحويل ذو النهاية الوحيدة Single Ended Conversion Mode :

## Slide 77
أنماط التحويلADC
2- نمط التحويل التفاضليDifferential Conversion Mode :

## Slide 80
حساب الخرج الرقمي للمحول ADC
1- نمط التحويل ذو النهاية الوحيدة Single Ended Conversion Mode :
2- نمط التحويل التفاضليDifferential Conversion Mode :
حيث: N دقة المبدل ADC.
GAIN ربح المضخم التفاضلي.

## Slide 81
المبدل التشابهي الرقمي ADC في ATmega16
يعمل المبدل التشابهي الرقمي ADC في متحكم Atmega16 على طريقة التقريب المتتالي ويحتوي المبدل التشابهي الرقمي ADC على آخذ عينات ومضخم ماسك لضمان مسك جهد دخل المبدل عند مستوى ثابت أثناء عملية التحويل.
يسمح الناخب التشابهي بربط المبدل ADC مع أقطاب النافذة A الثمانية فنحصل على ثمانية قنوات تشابهيه.
للمبدل ADC قطبا تغذية تشابهيان مستقلان هما AVCC وAGND.
للمبدل ADC جهد مرجعي خارجي يطبق على القطب AREF ويقع مجال هذا الجهد ما بين AGND-AVCC.

## Slide 83
المبدل التشابهي الرقمي ADC في ATmega16
يتمتع المبدل التشابهي الرقمي ADC بالمزايا التالية:
دقة 10 bit.
زمن تحويل 13 - 260 μs .
ناخب بثمانية مداخل ذو نهاية وحيدة .
سبعة قنوات ذات دخل تفاضلي.
قناتيين تفاضلتين ذات ربح اختياري.
مجال دخل القنوات (0 - VCC ).
يملك جهد مرجعي داخلي2.56V .
يعمل في نمطي عمل هما: العمل الحر و التحويل المفرد (Free Running or Single Conversion).
يمكن قدح بدء عملية التحويل من خلال مصادر مقاطعات عديدة.
مقاطعة عند اكتمال التحويل ADC .

## Slide 84
عمل ADC
تبدأ عملية التحويل بكتابة المنطق العالي (1) على خانة بدء التحويل للمبدل ADC، وستبقى هذه الخانة في المنطق العالي طالما أن عملية التحويل مستمرة، ويقوم الكيان الداخلي بتصفير هذه الخانة عند اكتمال عملية التحويل.
يتوضع ناتج عملية التحويل للمبدل ADC الذي طوله 10-bit في المسجلين ACDH وACDL.
تأخذ عملية أخذ العينة من إشارة الدخل ومسكها فترة 1.5 من دورة ساعة المبدل من بدء التحويل. وتصبح النتيجة جاهزة ومكتوبة على مسجل معطيات ADC بعد 13 دورة.
للمبدل ADC علم مقاطعة ADIF، الذي يقدح المقاطعة عند اكتمال عملية التحويل.
يتم تهيئة نمط التحويل المفرد من قبل المبرمج عند كل عملية تحويل.
في نمط العمل الحر يتم أخذ عينات من إشارة الدخل التشابهيه وتحويلها إلى قيمة رقمية بشكل ثابت، ويتم أيضاً تحديث قيم مسجل معطيات المبدل ADC.

## Slide 85
أزمنة التحويل لأنماط العمل المختلفة لـADC

## Slide 87
مسجلات ADC
1- مسجل اختيار القناة:
عن طريق هذا المسجل يمكن إعداد مايلي:
اختيار الجهد المرجعي عن طريق الخانتين REFS1, REFS0 .
اختيار طريقة كتابة النتيجة على المسجلين ADCL,ADCH عن طريق الخانة ADLAR.
تحديد قناة الدخل التشابهي عن طريق الخانات MUX0, MUX1, MUX2, MUX3, MUX4
Notes: ,

## Slide 88
اختيار الجهد المرجعي
Notes: ,

## Slide 89
اختيار طريقة كتابة النتيجة
ADLAR = 0
ADLAR =1
ملاحظة هامة: يمكن قراءة نتيجة التحويل مباشرة دفعة واحدة (في مترجم codevisionavr) عن طريق المتحول ADCW مثال:
Value=ADCW;
حيث value متحول من نوع int.
Notes: ,

## Slide 90
تحديد قناة الدخل التشابهي
Notes: ,

## Slide 91
2- مسجل التحكم والحالة:
الخانة ADEN تشغل ADC :
ADEN=1 On ADC
ADEN=0 Off ADC
الخانة ADSC لبدء عملية التحويل حيث يجب جعل قيمته 1 عند كل عملية تحويل في نمط التحويل المفرد وفي نمط العمل الحر يجب جعل قيمته 1 لمرة واحدة فقط.
الخانة ADATE لاختيار القدح(بدأ عملية التحويل) الآلي، حيث يتحقق القدح الآلي عندما ADATE=1.
الخانة ADIF علم مقاطعة اكتمال التحويل.
الخانة ADIE تفعيل وحجب المقاطعة عند اكتمال التحويل:
ADIE=1 تفعيل المقاطعة
ADIE=0 حجب المقاطعة
Notes: ,

## Slide 92
يعمل المبدل ADC على ترددات ساعة ضمن المجال 50-200 kHz.
خانات ADPS0, ADPS1, ADPS2 لاختيار سرعة التحويل
Notes: ,

## Slide 93
3- المسجل الخاص لاختيار مصدر قدح عملية التحويل:
يستخدم هذا المسجل عند اختيار القدح الآلي (ADATE=1) من أجل اختيار مصدر قدح عملية التحويل من خلال الخانات ADTS0, ADTS1,ADTS2 وفق الجدول التالي:
Notes: ,

## Slide 94
برمجة ADC
عند استخدام ADC يجب برمجة المسجلات (التي تم دراستها سابقاً) التالية:

## Slide 95
خطوات برمجة ADCفي نمط التحويل المفرد
اختيار الجهد المرجعي عن طريق الخانتين REFS1, REFS0 .
اختيار سرعة التحويل عن طريق الخانات ADPS0, ADPS1, ADPS2 (ضمن المجال 50-200 kHz).
تشغيل ADC عن طريق الخانة ADEN.
تحديد قناة الدخل التشابهي عن طريق الخانات MUX0, MUX1, MUX2, MUX3, MUX4.
بدء عملية التحويل عن طريق ADSC.
الانتظار حتى الانتهاء من عملية التحويل (عندما يصبح 1=ADIF ).
قراءة القيمة الرقمية عن طريق المحول ADCW.
نكرر الخطوات من الخطوة 5 من أجل القراءة من القناة نفسهاأو من الخطوة 4 من أجل قناة أخرى.
Notes: ,

## Slide 96
مثال 1:
برمج الدارة لقراءة القيمة التشابهية على المدخل ADC1 من المقاومة المتغيرة وإظهارها على شاشة الـ LCD(ADC في النمط المفرد والجهد المرجعي AVCC).
\Examples\Ex06
Notes: ,

## Slide 97
lcd_init(16); lcd_clear(); while (1) { // Start the AD conversion ADCSRA.6=1; // Wait for the AD conversion to complete while (ADCSRA.4==0){} v=ADCW; itoa(v,s); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("ADC= "); lcd_gotoxy(4,0); lcd_puts(s); delay_ms(250); } } | #include <mega16.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> #include <lcd.h> #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm int v; char *s; void main(void) {// Select ADC1 channel //ADC Voltage Reference: AVcc pin ADMUX=0B01000001; // ADC Clock frequency: 125 kHz // Single Conversion mode ADCSRA=0B10000011;

## Slide 98
مثال 2:
برمج الدارة لقراءة القيمة التشابهية على المدخل ADC0..ADC3 من المقاومة المتغيرة وإظهارها على شاشة الـ LCD(ADC في نمط التحويل المفرد والجهد المرجعي AREFواستخدام مقاطعة اكتمال التحويل).
\Examples\Ex07
Notes: ,

## Slide 99
if (i==4) i=0; ADMUX=i; // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage delay_us(10); // Start the AD conversion ADCSRA.6=1; } void main(void) { // Select ADC1 channel //ADC Voltage Reference: AVcc pin ADMUX=0B00000000; // ADC Clock frequency: 125 kHz // Single Conversion mode ADCSRA=0B10001011; lcd_init(16); lcd_clear(); | #include <mega16.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> #include <lcd.h> #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm unsigned int adc_data[4]; char i; char *s; // ADC interrupt service routine interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) { // Read the AD conversion result adc_data[i]=ADCW; // Select next ADC input i++;

## Slide 100
itoa(adc_data[2],s); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("A2= "); lcd_gotoxy(3,1); lcd_puts(s); delay_ms(5); itoa(adc_data[3],s); lcd_gotoxy(8,1); lcd_puts("A3= "); lcd_gotoxy(11,1); lcd_puts(s); delay_ms(5); } } | // Global enable interrupts #asm("sei") // Start the AD conversion ADCSRA.6=1; while (1) { itoa(adc_data[0],s); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("A0= "); lcd_gotoxy(3,0); lcd_puts(s); delay_ms(5); itoa(adc_data[1],s); lcd_gotoxy(8,0); lcd_puts("A1= "); lcd_gotoxy(11,0); lcd_puts(s); delay_ms(5);

## Slide 101
تطبيق (مقياس فولت مستمر 0-10V)
\Examples\Ex08

## Slide 102
lcd_init(16); lcd_clear(); while (1) { // Start the AD conversion ADCSRA.6=1; // Wait for the AD conversion to complete while (ADCSRA.4==0){} v=ADCW*0.009775; ftoa(v,3,s); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Volt= V"); lcd_gotoxy(5,0); lcd_puts(s); delay_ms(100); } } | #include <mega16.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> #include <lcd.h> #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm float v; char s[5]; void main(void) {// Select ADC0 channel //ADC Voltage Reference: AVcc pin ADMUX=0B01000000; // ADC Clock frequency: 125 kHz // Single Conversion mode ADCSRA=0B10000011;

## Slide 103
تطبيق (مقياس أمبير مستمر 0-1 A)
\Examples\Ex09

## Slide 104
lcd_init(16); lcd_clear(); while (1) { // Start the AD conversion ADCSRA.6=1; // Wait for the AD conversion to complete while (ADCSRA.4==0){} i=ADCW*0.000976; ftoa(v,3,s); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(“Amper= A"); lcd_gotoxy(5,0); lcd_puts(s); delay_ms(100); } } | #include <mega16.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> #include <lcd.h> #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm float i; char s[5]; void main(void) {// Select ADC0 channel //ADC Voltage Reference: AREF pin ADMUX=0B00000000; // ADC Clock frequency: 125 kHz // Single Conversion mode ADCSRA=0B10000011;

## Slide 105
تقليل الضجيج على المبدل ADC
تولد الدارة الرقمية الداخلية والخارجية للمتحكم حقل كهرومغناطيسي (electromagnetic interference) EMI وقد يؤدي ذلك إلى التأثير على دقة القياس التشابهي، فإذا كانت دقة القياس مهمة بالنسبة إلينا، فإننا نستطيع تقليل الضجيج باستخدام تابع كمايلي:
إن القسم التشابهي الخاص بالمتحكم وكل العناصر التشابهية في التطبيق يجب أن تتمتع بأرضي تشابهي منفصل على الدارة المطبوعة PCB.
ويجب وصل هذا الأرضي مع الأرضي الرقمي من خلال نقطة وحيدة على الدارة المطبوعة PCB.
يجب أن نكون حريصين على أن يكون مسار الإشارة التشابهية أقصر ما يمكن.
يجب وصل قطب جهد التغذية للمبدل AVCC مع قطب جهد التغذية الرقمي VCC من خلال شبكة RC كما هو مبين في الشكل.
Notes: ,

## Slide 107
تطبيق (مقياس درجة حرارة)
\Examples\Ex10
علاقة الحساس lm35 هي : كل 1 degree تقابل 10mV في خرجه.

## Slide 108
lcd_init(16); lcd_clear(); while (1) { // Start the AD conversion ADCSRA.6=1; // Wait for the AD conversion to complete while (ADCSRA.4==0){} i=ADCW*0.09775; ftoa(i,0,s); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Temp= degree"); lcd_gotoxy(6,0); lcd_puts(s); delay_ms(250); } } | #include <mega16.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> #include <lcd.h> #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm float i; char s[3]; void main(void) {// Select ADC0 channel //ADC Voltage Reference: AREF pin ADMUX=0B00000000; // ADC Clock frequency: 125 kHz // Single Conversion mode ADCSRA=0B10000011;

## Slide 109
تطبيق (تنظيم حرارة سخان)
\Examples\Ex11
علاقة الحساس lm35 هي : كل 1 degree تقابل 10mV في خرجه.

## Slide 110
lcd_init(20); lcd_clear(); #asm("sei") while (1) {ADCSRA.6=1; while (ADCSRA.4==0){} t=ADCW*0.09775; if (t<=r) PORTD.0=1; else PORTD.0=0; ftoa(t,0,s); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("Current T= %"); lcd_gotoxy(10,0); lcd_puts(s); ftoa(r,0,s); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("requisite T= %"); lcd_gotoxy(13,1); lcd_puts(s); }} | #include <mega16.h> #include <stdlib.h> #include <lcd.h> #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm float t,r=40; char s[3]; interrupt [2] void incr_button(void) {if (r<100)r=r+1;} interrupt [3] void decr_button(void) {if(r>35)r=r-1 ;} void main(void) {DDRD.0=1; //configure int0 && int1 PORTD=0B00001100; MCUCR=0B00001111; GICR=0B11000000; //configure adc ADMUX=0B00000000; ADCSRA=0B10000011;

## Slide 111
المقطعات في المتحكمات Interrupts AVR
المقاطعة: هي عبارة عن حادثة تُسبّب توقف المتحكم عن تنفيذ البرنامج الرئيس ليذهب لتنفيذ برنامج خدمة المقاطعة (برنامج فرعي) وبعد الانتهاء منه يعود لتنفيذ البرنامج الرئيس ابتداءاً من التعليمة التي توقف عندها عند حدوث المقاطعة.
تقسم لنوعين:
مقاطعات داخلية:
هي استجابة لحوادث داخلية (داخل الشريحة) مثل :
طفحان للمؤقت – طفحان العداد – انتهاء من عملية كتابة على الذاكرة.
مقاطعات خارجية:
هي الاستجابة لحوادث خارجية (من خارج الشريحة) مثل:
تغير مستوى منطقي على أحد الأقطاب – تغير مستوى جهد معين بين قطبين-التصفير.

## Slide 112
مسجلات التحكم والحالة للمقاطعة Control and Status :
عن طريق خانات هذه المسجلات يتم تحديد حدث المقاطعة وتفعيلها أو حجبها.
برنامج خدمة المقاطعة interrupt routine :
هو برنامج فرعي يتم تنفيذه عند حدوث مقاطعة.
شعاع المقاطعة (عنوان المقاطعة) Interrupt Vector:
شعاع المقاطعة هو العنوان الموجود فيها بداية برنامج خدمة المقاطعة.
علم المقاطعة Interrupt Flag:
هو عبارة عن خانة BIT في مسجل أعلام المقاطعة تصبح قيمته واحد عند حدوث المقاطعة (يرفع العلم) وبعد أنتهاء من برنامج خدمة المقاطعة تصبح قيمتها صفر.
المفاهيم الاساسية في المقاطعات

## Slide 113
وعند ورود إشارة المقاطعة تجري العمليات التالية:
يتم رفع علم الخاص بالمقاطعة (يصبح قيمته واحد).
يتم وضع عنوان بداية خدمة المقاطعة في مسجل عداد البرنامج (PC) ليقوم بتنفيذ برنامج المقاطعة.
يتم تنفذ برنامج خدمة المقاطعة.
عند الانتهاء من برنامج خدمة المقاطعة يتم تنزيل علم الخاص بالمقاطعة (يصبح قيمته صفر).
يرجع المتحكم بمتابعة تنفيذ تعليمات البرنامج الرئيس ابتدءاً من التعليمة التي توقف عندها عندما وردت إشارة المقاطعة.
العمليات التي تجري عند حدوث مقاطعة
ملاحظة: كل هذه العمليات تتم عن طريق Hartwar.

## Slide 114
void main(void)
{
….
While(1)
{
Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
.
.
Instruction n
}
}
Flag Interrupt=0
Flag Interrupt=1
interrupt [vector number] void lable (void)
{
…
…
…
}
Interrupt event
Interrupt Routine
Main Function

## Slide 115
عناوين المقاطعات في المتحكم Atmega16

## Slide 116
أولويّات المقاطعات
عند ورود طلب مقاطعة من النمط (Int 0) إلى المتحكم أثناء تنفيذ برنامج مقاطعة من النمط (Int 0) (من نفس النمط) فإن المتحكم سوف يُهمل هذا الطلب ولن يستجيب لهذه المقاطعة (لأن خانة علم المقاطعة (INTF0) تحمل القيمة (1) منطقي)، والأمر نفسه بالنسبة للمقاطعة (Int 1).
أما إذا ورد طلب مقاطعة من نمط مختلف أثناء تنفيذ برنامج مقاطعة ما فإن استجابة المتحكم لتلك المقاطعة مرتبطة بأولوية المقاطعة الأولى على الثانية، وتتحدد أولويات المقاطعات المختلفة وفق القاعدة التالية:
المقاطعة ذات العنوان الأصغر تمتلك الأولوية على المقاطعة ذات العنوان الأكبر فمثلاً المقاطعة (RESET) ذات العنوان ($000) لها أولوية على المقاطعة (Int0) ذات العنوان ($001) والتي لها الأولوية هي الأخرى على المقاطعة (Int1) ذات العنوان ($002) وهكذا بالنسبة إلى بقية المقاطعات.

## Slide 117
هناك علم (Flag) في مسجل الحالة (SREG) يُدعى بعلم المقاطعة العام (I) مبين بالشكل وهو متوضع في الخانة الثامنة من مسجل الحالة:
علم المقاطعة العام I
فإذا وضعنا في هذه الخانة القيمة (1) منطقي فهذا يعني أننا فعّلنا خدمة المقاطعات وبالتالي عند ورود أي مقاطعة للمتحكم سوف يستجيب لها بشكل طبيعي. وبالعكس إذا وضعنا فيه القيمة (0) منطقي فهذا يعني أننا حجبنا المقاطعات بأكملها وبالتالي فإن أي مقاطعة ترد إلى المتحكم سوف يتم حجبها ولن يستجيب لها المتحكم أبداً إلى أن يتم تفعيل العلم (I) من جديد.

## Slide 118
خطوات إستخدام وبرمجة المقاطعة
اعداد حدث المقاطعة.
عن طريق مسجلات التحكم الخاصة بالمقاطعة.
تفعيل المقاطعة المطلوبة.
عن طريق مسجلات التحكم الخاصة بالمقاطعة.
تفعيل المقاطعات بشكل عام.
عن طريق تفعيل علم المقاطعة العام I بأحدى الطريقتين:
SREG.7=1;
OR
#asm("sei")
كتابة برنامج خدمة المقاطعة.

## Slide 119
كتابة برنامج خدمة المقاطعة
هو عبارة عن تابع فرعي يكتب قبل التابع الرئيسي main() له الشكل التالي (في مترجم codevisionavr):
interrupt [vector number] void lable (void)
{
…
…
}
lable أسم أختياري.
vector number رقم شعاع المقاطعة يؤخذ من جدول أشعة المقاطعة.

## Slide 120
هوالاستجابة لحدث الجبهة الصاعدة أو الهابطة أو المستوى 0 LOGIC أو أي تغير على قطب المقاطعة الخارجية INTx هناك ثلاثة أنواع (أقطاب):
int0.
int1.
int2.
ملاحظة: المقاطعة int2 لها فقط حدثين جبهة صاعدة أو هابطة.
المقطعات الخارجية (INTX) External Interrupts

## Slide 121
1- مسجل التحكم المقاطعة العام General Interrupt Control:
هو مسجل التمكين فبالإضافة إلى علم المقاطعة العام (I) هناك خانة تمكين منفصلة لكل مقاطعة من المقاطعات الخارجيّة INTX، فإذا وضعنا في هذه الخانة (1) منطقي نكون قد فعّلنا المقاطعة الخارجية المقابلة وإذا وضعنا فيها (0) منطقي نكون قد حجبنا المقاطعة الخارجية المقابلة لهذه الخانة، وخانتي تمكين المقاطعتين (INT0,INT1,INT2).
مسجلات التحكم بالمقاطعات INTX

## Slide 122
2- مسجل التحكم لـ MCU Control Register :
عن طريق هذا المسجل يتم تحديد حدث المقاطعة لـ (INT0,INT1) ، حيث عن طريق الخانتين ISC00, ISC01 يتم تحديد حدث المقاطعة INT0 وفق الجدول التالي:
مسجلات التحكم بالمقاطعات INTX

## Slide 123
وعن طريق الخانتين ISC10, ISC11 يتم تحديد حدث المقاطعة INT1 وفق الجدول التالي:
مسجلات التحكم بالمقاطعات INTX

## Slide 124
مسجلات التحكم بالمقاطعات INTX
3- مسجل التحكم والحالة لـ MCU Control and Status Register : MCU
عن طريق هذا المسجل يتم تحديد حدث المقاطعة لـ INT2 حيث عن طريق الخانة ISC2 وفق التالي:
ISC2=0 Falling edge
ISC2=1 Rising edge

## Slide 125
مسجلات التحكم بالمقاطعات INTX
4- مسجل أعلام المقاطعة العام:General Interrupt Flags
هو أحد مُسجلات الحالة لتحديد قطب المقاطعة المفعل أثناء القفز لشعاع المقاطعة المطلوبة، حيث عند ورود إشارة مقاطعة خارجية على قطب المتحكم (Int0) يُؤدي إلى طلب مقاطعة فيصبح عندها العلم (INTF0=1) وعند نهاية برنامج المقاطعة يُعيد المتحكم قيمة العلم (INTF0=0) وبنفس الامر لخاتنين INTF1,INTF2.

## Slide 126
برمجة المقاطعة INTX
عند استخدام المقاطعة INTX يجب برمجة مسجلات التحكم (التي تم دراستها سابقاً) التالية:
مثال1: قم بأعداد المقاطعة INT0 لتعمل عند جبهة الصاعدة.
مثال2: قم بأعداد المقاطعة INT1 لتعمل عند جبهة الهابطة.
مثال3: قم بأعداد المقاطعة INT2 لتعمل عند جبهة االصاعدة.

## Slide 127
تطبيق (عدد الزيادة والنقصان من 0 إلى 99)
\Examples\Ex12

## Slide 128
#include <mega8.h> #include <delay.h> char Sevenseg_code[10]={0x3f,0x06,0x5B,0x4f,0x66,0x6d, 0x7c,0x07,0x7f,0x6f}; char i,a,b; interrupt [2] void extrenal_int0 (void) { if (i<99) i++; } interrupt [3] void extrenal_int1 (void) { if (i>0) i--; } void main(void) {DDRB=0B11111111; | DDRC=0B00000011; PORTD.2=1; MCUCR=0B00001111; GICR=0B11000000; #asm("sei") while (1) { a=i%10; PORTC=0B00000001; PORTB=sevenseg_code[a]; delay_ms(3); b=i/10; PORTC=0B00000010; PORTB=sevenseg_code[b]; delay_ms(3); } }